Съёмник сайлентблоков
для грузовых автомобилей

02-12-018.

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации.

ООО "ПромСнабКомплект" (812) 424-18-16, 
www.kpsk.ru

# НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Съемник предназначен для выпрессовки, запрессовки  различных сайлентблоков, рессор подвески грузовых автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальное усилие выпрессовки (запрессовки) …………………………...  18.5 т

Максимальный ход поршня .................................................................................   100 мм

Максимальный диаметр сайлентблока……………………………………….....   80 мм

Рабочая жидкость …………................................................. масло индустриальное И-20А

Температура окружающей среды ................................................................	-10º… +50º С

Масса комплекта   ……............................................................................................. 18 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- Съемник в сборе .............................................................         1 шт.

- Насос плунжерный ручной ..............................  	    комплектуется по заявке

- Рукав высокого давления .......................................  комплектуется по заявке

- Гайки………………………………………………. ……….. 	   4 шт.

- Шпильки  ………………………………………………………    2 шт.

- Дистанцер………………………………………………………  1 шт.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЪЕМНИКА.

## Съемник состоит из гидроцилиндра (выпрессовщик), втулок (адаптеров), шпилек, гаек,  подводящего штуцера с шариковым клапаном.

Шток цилиндра приводится в действие от ручного плунжерного насоса. Рабочая жидкость насоса передается к цилиндру через рукав высокого давления  и клапаны эксцентриковый  и шариковый, образующие быстроразъемное соединение, дающее возможность подключения насоса без применения инструмента (от руки).

Для облегчения выпрессовки и запрессовки сайлентблоков различного диаметра применяются адаптеры

Выпрессовка сайлентблоков производится следующим образом:  в место болта сайлентблока вставить шпильку соответствующего диаметра. Установить адаптер и накрутить на шпильку гайку. Накрутить на корпус гидроцилиндра дистанцер и надеть на  установленную шпильку. Упереть дистецер в корпус установленного сайлентблока и закрутить порофелированную гайку на выходящем конце шпильке (за цилиндром).  Подсоединить насос и, закрыв перепускной клапан насоса, производят выпрессовку сайлентблока путем качательных движений рукоятки насоса. При этом сайлентблок будет перемещаться в дистацер. Движение сайлентблока наблюдать через смотровой паз дистанцера.

ВНИМАНИЕ: Как только появиться край выпрессованного сайлентблока, прекратить качательные движения рукоятки насоса.

Снять съёмник. Открутить гайки. Вынуть шпильку. Открыть перепускной клапан на насосе.

ПОДГОТОВКА СЪЕМНИКА К РАБОТЕ.

  - Для подготовки съемника к работе необходимо:

- проверить наличие рабочей жидкости в баке насоса;

- соединить съемник с насосом при помощи рукава высокого давления и быстроразъемного соединения;

- удалить, при необходимости, воздух из рабочей полости гидроцилиндра и насоса.

Удаление воздуха из полости нагнетания насоса производится следующим образом:

- насос располагают так, чтобы его корпус оказался внизу;

- отклоняя насос от вертикали в сторону рукоятки, производят несколько качательных движении.

Удаление воздуха из гидроцилиндра рукава высокого давления производится следующим образом:

- закрывают перепускной клапан насоса и, нагнетая рабочую жидкость, производят рабочий ход поршня;

- располагают съемник таким образом, чтобы разъемные клапана оказались вверху;

- устанавливают насос на уровне, превышающем уровень разъемного соединения и открывают перепускной клапан;

- возвращают поршень в исходное положение при помощи винта  (аналогично указанному в п.4.5).

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| № п/п | Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При работе насоса плунжер движется без сопротивления; перемещения поршня гидроцилиндра не происходит. | 1. Отсутствие жидкости в баке насоса. 2. Наличие воздуха в гидросистеме. 3. Попадание посторонних частиц под шарик впускного клапана. 4. Перепускной клапан не закрыт. | 1. Долить рабочую жидкость в бак. 2. Удалить воздух из гидросистемы. 3. Установить максимальное плечо на рукоятке насоса и резкими движениями прокачать систему. Промыть седло впускного клапана. При необходимости промыть гидро систему и заменить рабочую жидкость. 4. Закрыть перепускной клапан. |
| 2 | При возвратно-поступательном движении плунжера насоса шток гидроцилиндра также совершает возвратно-поступательное движение. | 1.Попадание посторонних частиц под шарик нагнетательного клапана насоса | 1.Установить максимальное плечо на рукоятке насоса и резким движениями прокачать систему 2. Разобрать и промыть нагнета- тельный клапан. 3. При необходимости заменить рабочую жидкость |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу съемника в течении 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении покупателем гарантийных обязательств (изделие не должно иметь следов грязи и механических повреждений).