Съёмник
продольных и поперечных тяг
рулевой сошки
для грузовых автомобилей

02-09-010

Руководство по эксплуатации.

ООО "ПромСнабКомплект" (812) 424-18-16, 
www.kpsk.ru

# НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Съемник предназначен для выпрессовки, пальцев продольных и поперечных тяг автомобилей грузовых автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальное усилие выпрессовки (запрессовки) ………………………….. 	10 тс

Максимальный ход поршня ......................................................................... 	50 мм

Рабочая жидкость ………….............................	    масло индустриальное И-20А

Температура окружающей среды ................................................	--10 град.  +50 град.

Масса комплекта   ……..................................................................................	14 кг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- Гидроцилиндр… .............................................................     	1 шт.

- Насос плунжерный ручной .............................................комплектуется по заявке.

- Рукав высокого давления .............................................. комплектуется по заявке.

- Паспорт………………………………………………………               1 шт.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЪЕМНИКА.

## Съемник в сборе состоит из: гидроцилиндра, подводящего штуцера с шариковым клапаном, насоса плунжерного с гидравлическим шлангом

Поршень приводится в действие от ручного плунжерного насоса. Рабочая жидкость насоса передается к цилиндру через рукав высокого давления  и клапаны эксцентриковый и шариковый, образующие быстроразъемное соединение, дающее возможность подключения насоса без применения дополнительного инструмента  (закручивается от руки).

Выпрессовка производится следующим образом:

- Соединить гидравлический цилиндр и плунжерный насос с помощью рукава высокого давления.

- установить цилиндр на палец рулевой тяги(рулевую сошку). Предварительно открутить гайку на пальце (сошке). Поршень цилиндра  должен двигаться в направление пальца.

- Закрыть с помощью вентиля перепускной клапан насоса.

- путем качательных движений рукоятки насоса добиться, чтобы шток цилиндра начал выдвигаться и упёрся в палец (сошку).

ВНИМАНИЕ:  шток цилиндра должен быть установлен на палец.

Качками рукоятки гидронасоса создать в гидросистеме давление, требуемое для выпрессовки пальца.

- После выпрессовки  открыть вентиль на насосе для возврата штока в исходное положение.

- Закрыть вентиль на насосе и отсоединить гидравлический цилиндр от рукава высокого давления с помощью легкосъёмного разъёма.

ПОДГОТОВКА СЪЕМНИКА К РАБОТЕ.

  - Для подготовки съемника к работе необходимо:

- проверить наличие рабочей жидкости в баке насоса;

- соединить съемник с насосом при помощи рукава высокого давления и быстроразъемного соединения;

- удалить, при необходимости, воздух из рабочей полости гидроцилиндра и насоса.

Удаление воздуха из полости нагнетания насоса производится следующим образом:

- насос располагают так, чтобы отверстие отвода воздуха   оказалось вверху;

- открыть резиновый колпачок клапана отвода воздуха и вентиль на насосе,

- отклоняя рукоятку насоса от вертикали в сторону, произвести несколько качательных движении.

- Установить насос горизонтально ,закрыть вентиль ,создать давление с помощью  качков рукоятки насоса.

Удаление воздуха из гидроцилиндра рукава высокого давления производится следующим образом:

- закрывают перепускной клапан насоса и, нагнетая рабочую жидкость, производят рабочий ход поршня;

- располагают съемник таким образом, чтобы разъемные клапана оказались вверху;

- устанавливают насос на уровне, превышающем уровень разъемного соединения и открывают перепускной клапан;

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| № п/п | Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При работе насоса плунжер движется без сопротивления; перемещения поршня гидроцилиндра не происходит. | 1. Отсутствие жидкости в баке насоса. 2. Наличие воздуха в гидросистеме. 3. Попадание посторонних частиц под шарик впускного клапана. 4. Перепускной клапан не закрыт. | 1. Долить рабочую жидкость в бак. 2. Удалить воздух из гидросистемы. 3. Установить максимальное плечо на рукоятке насоса и резкими движениями прокачать систему. Промыть седло впускного клапана. При необходимости промыть гидро систему и заменить рабочую жидкость. 4. Закрыть перепускной клапан. |
| 2 | При возвратно-поступательном движении плунжера насоса шток гидроцилиндра также совершает возвратно-поступательное движение. | 1.Попадание посторонних частиц под шарик нагнетательного клапана насоса | 1.Установить максимальное плечо на рукоятке насоса и резким движениями прокачать систему 2. Разобрать и промыть нагнета- тельный клапан. 3. При необходимости заменить рабочую жидкость |

  - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу  съемника в течении 6 месяцев со дня продажи, при соблюдении покупателем гарантийных обязательств (изделие не должно иметь следов грязи и механических повреждений).

Дата продажи:

Подпись продавца: